Załącznik nr 3 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

WYKONAWCA:

........................................................................................................................................ (nazwa (firma) Wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności)

Dostawa sprzętu łączności analogowo-cyfrowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Szpitala w Szczecinku

Wymagane parametry techniczne radiotelefonów

cyfrowo-analogowych bazowych,

przewoźnych i noszonych

Zasilacz awaryjny  UPS

| Lp. | Parametr | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakres napięcia wejściowego | 160 – 280V |
| 2. | Napięcie wyjściowe | 230V |
| 3. | Typ akumulatora | Bezobsługowe kwasowo – ołowiowe |
| 4. | Wysokość w szafie przemysłowej | 2U |
| 5. | Maksymalna głębokość | 500 mm |
| 6. | Sygnalizacja pracy | Dźwiękowa i wyświetlacz LCD (informujący o stopniu naładowania baterii, obciążeniu) |
| 7. | Moc skuteczna | Nie mniej niż 1500W |
| 8. | Gniazda wyjściowe | IEC 320 C13 |
| 9. | Czas podtrzymania | Nie mniej niż 8 minut przy obciążeniu 800W |
| 10. | Ilość gniazd wyjściowych | Nie mniej niż 8 |
| 11. | Potwierdzenia zgodności | CE |
| 12. | Okres gwarancji na akumulatory | 2 lata |
| 13. | Wymiana akumulatorów | Urządzenie musi posiadać możliwość wymiany akumulatorów przez użytkownika |
| 14. | Złącza | USB, RS-232, Złącze I/O, Złącze na dodatkowy zestaw baterii, złącze kart rozszerzeńl |

Zasilacz Buforowy 12V

| Lp. | Parametr | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie wejściowe dla urządzenia | 230V prądu zmiennego |
| 2. | Znamionowy prąd wyjściowy | 10A |
| 3. | Znamionowe napięcie wyjściowe | 13,8V prądu stałego |
| 4. | Zabezpieczenie obwodu ładowania akumulatora | Bezpiecznik polimerowy |
| 5. | Ograniczenie prądowe | 12A |
| 6. | Sygnalizacja | Dida LED informująca o zasilaniu wejściowym, oraz dioda LED informująca o pracy na akumulatorze |
| 7. | Wyłącznik | Musi posiadać przełącznik umożliwiający wyłączenie urządzenia |

Telefon IP do przywoływania zespołów

| Lp. | Parametr | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa protokołów | SCCP zgodne Cisco CallManager Express |
| 2. | Interfejs sieciowy | 2 x RJ45 zgodne z 10/100BASE-T Ethernet |
| 3. | Wyświetlacz | Monochromatyczny Rozdzielczość ekranu 192 x 64 piksele |
| 4. | Identyfikacja dzwoniącego | Tak |
| 5. | Głośnik | Tak |
| 6. | Instalacja | Telefon musi mieć możliwość instalacji na ścianie i musi posiadać zabezpieczenie, które uniemożliwi jego zdjęcie ze ścian zabezpieczone kluczem. |
| 7. | Waga | Nie większa niż 1 kg |
| 8. | Obsługa protokołów sieciowych | DHCP |
| 9. | Obsługa kodeków dźwięku | G.711a, G.711, G.729a, G.729b, G.729ab |
| 10. | Wyciszenie mikrofonu | Tak |
| 11. | Gwarancja | 2 lata gwarancji obejmująca aktualizację oprogramowania przez cały czas jej trwania |

| L.p. | Cechy radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy: |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI DMR oraz analogowym, praca w trybach simpleks/duosimpleks. |
| 1.2 | Możliwość zaprogramowania min. 160 kanałów z możliwością podziału na strefy. |
| 1.3 | Czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 2 wiersze). |
| 1.4 | Praca z dużą lub małą mocą nadajnika, programowaną indywidualnie dla każdego kanału. |
| 1.5 | Programowe ograniczanie czasu nadawania. |
| 1.6 | Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych. |
| 1.7 | Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu zarówno w trybie cyfrowym i analogowym. |
| 1.8 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitora. |
| 1.9 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej). |
| 1.10 | Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego. |
| 1.11 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: -zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, -zdalny monitoring, -zdalne zablokowanie radiotelefonu, -zdalne odblokowanie radiotelefonu. |
| 1.12 | Panel sterowania: przyciski do nawigacji w menu oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski. |
| 1.13 | Wybór kanałów za pomocą dedykowanych do tego przycisków, regulacja głośności potencjometrem obrotowym. |
| 1.14 | Wbudowany wewnętrzny głośnik. |
| 1.15 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym. |
| 1.16 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC. |
| 1.17 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania. |
| 1.18 | Złącze akcesoryjne umożliwiające: transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowych akcesoriów (głośnika, mikrofonu z przyciskiem nadawania). |
| 2 | Parametry techniczne: |
| 2.1 | Minimalny zakres częstotliwości pracy: 148 – 174 MHz. |
| 2.2 | Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz. |
| 2.3 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E). Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, (7K60FXE dane i głos). |
| 2.4 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1W do 25 W. |
| 2.5 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz). |
| 2.6 | Czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,35 µV przy SINAD wynoszącym 12dB. Czułość cyfrowa odbiornika przy stopie błędy 5% nie gorsza niż 0,3 µV |
| 2.7 | Charakterystyka pasma akustycznego dla odbiornika i nadajnika (+1,-3dB). |
| 2.8 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrzego minimum 3 W. |
| 3 | Wymagania uzupełniające: |
| 3.1 | Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą R&TTE (1999/5/WE). |
| 3.2 | Zgodny z ETSI TS 102 361 (części 1, 2, 3) – ETSI DMR Standard. |

| L.p. | Cechy radiotelefonu retransmisyjnego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy: |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI DMR oraz analogowym, praca w trybach simpleks/duosimpleks. |
| 1.2 | Możliwość zaprogramowania min. 160 kanałów z możliwością podziału na strefy. |
| 1.3 | Wyświetlacz LCD |
| 1.4 | Praca z dużą lub małą mocą nadajnika, programowaną indywidualnie dla każdego kanału. |
| 1.5 | Programowe ograniczanie czasu nadawania. |
| 1.6 | Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych. |
| 1.7 | Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu zarówno w trybie cyfrowym i analogowym. |
| 1.8 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitora. |
| 1.9 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej). |
| 1.10 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: -zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, -zdalny monitoring, -zdalne zablokowanie radiotelefonu, -zdalne odblokowanie radiotelefonu. |
| 1.12 | Wybór kanałów za pomocą dedykowanych do tego przycisków, regulacja głośności potencjometrem obrotowym. |
| 1.13 | Wbudowany wewnętrzny głośnik. |
| 1.15 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC. |
| 1.16 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania. |
| 1.17 | Złącze akcesoryjne umożliwiające: transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowych akcesoriów (głośnika, mikrofonu z przyciskiem nadawania). |
| 1.18 | Urządzenie musi posiadać moduł zgodny z urządzeniem radiotelefonicznym zainstalowanym w ambulansie posiadający funkcjonalność retransmisyjną |
| 2 | Parametry techniczne: |
| 2.1 | Minimalny zakres częstotliwości pracy: 148 – 174 MHz. |
| 2.2 | Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz. |
| 2.3 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E). Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, (7K60FXE dane i głos). |
| 2.4 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1W do 25 W. |
| 2.5 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz). |
| 2.6 | Czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,35 µV przy SINAD wynoszącym 12dB. Czułość cyfrowa odbiornika przy stopie błędy 5% nie gorsza niż 0,3 µV |
| 2.7 | Charakterystyka pasma akustycznego dla odbiornika i nadajnika (+1,-3dB). |
| 2.8 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrzego minimum 3 W. |
| 3 | Wymagania uzupełniające: |
| 3.1 | Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą R&TTE (1999/5/WE). |
| 3.2 | Zgodny z ETSI TS 102 361 (części 1, 2, 3) – ETSI DMR Standard. |

Antena VHF

| Lp. | Parametr | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasmo pracy | 168 – 174 Mhz |
| 2. | Impedancja wejściowa nominalna | 50 ohm |
| 3. | Charakterystyka promieniowania w poziomie | Dookólna |
| 4. | Charakterystyka promieniowania w pionie | Ósemkowa |
| 5. | Maksymalna moc dostarczana do anteny | 200W |
| 6. | Długość | Nie większa niż 6 metrów |
| 7. | Waga | Nie większa niż 6 kg |
| 8. | Średnica elementu mocującego do anteny | Φ 50 mm |
| 9. | Typ złącza antenowego | N-50 gniazdo |
| 10. | Zysk energetyczny | Nie mniejszy niż 4 dBd |

Antena VHF przewoźna

| Lp. | Parametr | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasmo pracy | 168 – 174 Mhz |
| 2. | Impedancja wejściowa nominalna | 50 ohm |
| 3. | Charakterystyka promieniowania w poziomie | Pionowa |
| 5. | Maksymalna moc dostarczana do anteny | 30W |
| 6. | Długość | Nie większa 1500mm |
| 7. | Długość przewodu antenowego | Nie mniejsza niż 4 m |
| 8. | Typ przewodu antenowego | RG-58 lub odpowiednik |
| 9. | Średnica otworu montażowego | Nie większa niż Φ 16.2 mm |
| 10. | Typ złącza antenowego | BNC-50 |

Switch Sieciowy

| Lp. | Parametr | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilość portów | 24 pracujących w standardzie 10/100 Ethernet RJ45 |
| 2. | Ilość portów uplink | 2 pracujących w standardzie 10/100/1000 Ethernet RJ45 |
| 3. | Ilość portów SFP | 2 |
| 4. | Ilość portów obsługujących standard Power over Ethernet | 8 |
| 5. | Wysokość w szafie przemysłowej | 1U |
| 6. | Wielkość tablicy MAC | 8 000 rekordów |
| 7. | Protokoły zdalnego zarządzania urządzeniem | SNMP v1, SNMP v2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, FTP, TFTP, SSH-2, RMON 1, RMON 2 |
| 8. | Pamięć RAM | Nie mniej niż 64 MB |
| 9. | Identyfikacja | Diody LED informujące o statusie portu, aktywności połączenia, prędkości, zasilania |
| 10. | System operacyjny | Urządzenie musi posiadać wewnętrzny system operacyjny pozwalający na jego konfigurację poprzez obsługiwane protokoły zdalnego zarządzania |
| 11. | Złącza | Urządzenie musi posiadać port Console pozwalający na zarządzanie urządzeniem poprzez RS-232 |
| 12. | Protokoły | auto-uplink (auto MDI/MDI-X), obsługiwać VLAN, Tagowanie VLAN, DTP |
| 14. | Warstwa pracy urządzenia OSI | Warstwa 2 w modelu OSI |
| 15. | Napięcie wejściowe | 230V |
| 16. | Dodatkowe złącze zasilania | Urządzenie musi posiadać dodatkowe złącze złączę w celu zachowania redundantności |
| 17. | Metody autoryzacja do urządzenia | RADIUS, TACACS+, SSH-2 |

Szafa przemysłowa RACK

| Lp. | Parametr | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość komputerowa | 15U |
| 2. | Głębokość | 600 mm |
| 3. | Drzwi | Drzwi boczne całkowite zabezpieczone zamkiem, Drzwi przednie z blachy perforowanej zabezpieczone zamkiem |
| 4. | Wyposażenie | Szafa musi być wyposażona w regulowany termostat uruchamiający zainstalowany wentylator, - 4 półki łączone na przednich i tylnich wspornikach - Organizer kablowy - Listwa zasilająca z 7 gniazdami komputerowymi - Listwa zasilająca z 9 gniazdami 2P+Z - 100 sztuk śrub M16 z nakrętkami koszyczkowymi M6 |
| 5. | Uwagi | Kątowniki nośne do instalacji urządzeń muszą mieć opisane wysokości w standardzie przemysłowym U. Szafa musi posiadać możliwość instalacji na ścianie |

Sygnalizator dźwiękowy drukarki

| Lp. | Cechy urządzenia |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie musi spełniać funkcjonalność powiadomienia dźwiękowego o wykonaniu wydruku przez drukarkę. Instalacja urządzenia nie może ingerować w budowę drukarki. Urządzenie musi posiadać zewnętrzne zasilanie z sieci elektrycznej 230V. |

Sieciowa drukarka laserowa

| Lp. | Parametr | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ wydruku | Monochromatyczny |
| 2. | Format wydruku | A4 |
| 3. | Maksymalna rozdzielczość wydruku | 2400x600dpi |
| 4. | Maksymalne obciążenie miesięczne wydruków | Do 10 000 arkuszy |
| 5. | Druk dwustronny | Automatyczny |
| 6. | Pamięć RAM | Nie mniejsza niż 32MB |
| 7. | Obsługiwane interfejsy | LAN 10/100 Mbps USB 2.0 Interfejs sieci bezprzewodowej pracujący w trybie 2.4Ghz. |
| 8. | Pojemność podajnika papieru | Nie mniejsza niż 200 stron arkuszy A4 |
| 9. | Waga | Nie większa niż 7 kg. |

Oświadczam, że podane parametry odpowiadają wymogom SIWZ.

Brak zgodności z którymkolwiek parametrem bezwzględnie wymaganym powoduje odrzucenie oferty.

…..….................................................................................................

( podpisy osób/ osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania wykonawcy)