Załącznik 2a

Pakiet nr 11 – Zestawy operacyjne - Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 1 – Sterylny zestaw operacyjny do protezy biodra. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta operacyjna z taśmą lepną o rozm. 200x260cm z wycięciem „U” o rozm. 7x102cm. Wymagania: serweta 3 warstwowa (krawędzie 2 warstwowe), strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 50g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt Serweta operacyjna z taśmą lepną 300x175cm, wyposażona w organizatory przewodów. Wymagania: serweta 3 warstwowa, strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 50g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 180/220 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 100 cm H2O – 1 szt Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x170 cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2 szt. Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały wraz z zapinką – 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 szt Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Opatrunek odporny na przenikanie wirusów i bakterii. Roz 9x20cm - 1 szt Dren łączący do ssaka PVC 24CH 2,5m + aspiracja ortopedyczna 17CH okrągła końcówka z filtrem – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 32x120 cm – 1 szt. Serweta z laminatu 2W, rozmiar 75x90 cm – 1 szt. Taca z polipropylenu 25x14x5cm (poj 1575ml), niebieska -1 szt. Kieszeń 2 komorowa 40x35cm z taśmą lepną – 1 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XLL – 3 szt., Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O, Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa, Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, wymiary najwyższy punkt na ramieniu 121 cm, Środkowy front: 110 cm, Szerokość fartucha (od pachy do pachy): 65 cm, Rozmiar XXL-L – 1 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (napis „PROTEZA BIODRA” w zielonej ramce) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 2 – Sterylny zestaw operacyjny do protezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna 30g/m2, folia PE 15um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2, do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x170 cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2 szt. Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały wraz z zapinką– 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 szt Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Opatrunek odporny na przenikanie wirusów i bakterii. Rozm 9x25cm - 1 szt Dren łączący do ssaka PVC 24CH 2,5m + aspiracja ortopedyczna 17CH okrągła końcówka z filtrem – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 32x120 cm – 1 szt. Kieszeń 2 komorowa 40x35cm z taśmą lepną – 1 szt. Zestaw jednorazowego użytku do płukania pulsacyjnego – całkowicie jednorazowa rękojeść ze zintegrowanym płukaniem/ssaniem. Zestaw zasilany zewnętrznie prądem zmiennym 230V. Dwuelementowa budowa systemu płuczącego – trzon płuczący (elastyczny, giętki ) oraz końcówka do ssania mogą być używane niezależnie. Zestaw zawiera min. rękojeść, przewód zasilający, dren odprowadzający, dren do podawania soli fizjologicznej oraz dwie końcówki – krótką do operacji w obrębie stawu kolanowego, panewki stawu biodrowego i stawu ramiennego, zintegrowaną z osłoną przeciw odpryskom, długość krótkiej końcówki 11 – 15 cm, długa końcówka dla kości udowej o długości 25 – 28 cm. Całkowicie regulowany spust szybkości. System wolny od DEHP-ftalanu. Min. pulsacja na poziomie 800 pulsów/60 sek, maksymalna szybkość przepływu 1200ml/60 sek., maksymalne ciśnienie przy dyszy 70 PSI – 1 szt Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XLL – 3 szt., Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O, Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa, Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, wymiary najwyższy punkt na ramieniu 121 cm, Środkowy front: 110 cm, Szerokość fartucha (od pachy do pachy): 65 cm, Rozmiar XXL-L – 1 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor niebieski. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (napis „PROTEZA KOLANA” w niebieskiej ramce) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 3 – Sterylny zestaw operacyjny do drobnej ortopedii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna 30g/m2, folia PE 15um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2, do zabiegów typu ręka/stopa o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 3,5 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm. XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 2 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 4 – Sterylny zestaw operacyjny do chirurgii dużej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serwety operacyjne trójwarstwowe (krawędzie 2 warstwowe), składające się z: włókninowa warstwa chłonna 23g/m2, folia PE 40um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2), obszar krytyczny otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów: górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 – 1 szt dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x175 – 1 szt boczne 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 290/170 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 900 cm H2O Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH 3,0m. Yankauer 22CH, 27,5cm okrągła końcówka, 6 otworów, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Serweta antypoślizgowa 41x25cm na stół narzędziowy – 1 szt Organizator przewodów typu velcro 2,5x30 cm – 1 szt. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x25, rozmiar poduszki wiskozowej 5x20cm. Ilość 1 szt Serweta operacyjna 50x60cm, dwuwarstwowa – 1 szt Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 40x35cm – 1 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. Serweta chłonna 34x50cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Ostrze 22, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XLL – 2 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O, Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa, Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, wymiary najwyższy punkt na ramieniu 121 cm, Środkowy front: 110 cm, Szerokość fartucha (od pachy do pachy): 65 cm, Rozmiar XXL-L – 1 szt Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 5 – Sterylny zestaw operacyjny uniwersalny mały. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serwety operacyjne trójwarstwowe (krawędzie 2 warstwowe), składające się z: włókninowa warstwa chłonna 23g/m2, folia PE 40um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2: górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 – 1 szt dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x175 – 1 szt boczne 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 102/50 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 900 cm H2O Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x25, rozmiar poduszki wiskozowej 5x20cm. Ilość 1 szt Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt Ostrze 20, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu białego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm. XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 2 szt Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 6 – Sterylny zestaw operacyjny do pilnego cięcia cesarskiego. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego, dwuwarstwowa, składająca się z: folia PE 50um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2 o wymiarach 175/250x300 cm, posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 175/110 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 140 cm H2O – 1 szt Kocyk dziecięcy biały 90x120cm – 1 szt Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x25cm. Ilość 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 24CH/17CH, 2,7m. Yankauer 22CH, 16cm, okrągła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 4 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm. XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 3 szt Ostrze 22, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 1000 ml – 1 szt Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Strzykawka 5ml (2 częściowa) – 1 szt Igła iniekcyjna 18G 40mm (różowa) – 1 szt Igła iniekcyjna 21G 40mm (zielona) – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 3 szt. Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 7 – Sterylny zestaw operacyjny do artroskopii/ACL. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna 30g/m2, folia PE 15um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2, do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt Dodatkowa serweta na stoliki instrumentalne, wymiar 150x170 cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2 szt. Butelka do drenażu płaska 200ml, T123cm PVC – 1 szt Osłona foliowa na kamerę 18x250cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca – 1 szt Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały – 1 szt Zapinka do bandaża – 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 10 szt. Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Ostrze 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Igła iniekcyjna 18G, 40mm (różowa) – 1 szt Dren Redona 10CH, 50cm/15cm PVC, znacznik RTG – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 3 szt. Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XLL – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (napis „ARTROSKOPIA” w czerwonej ramce) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 8 – Sterylny zestaw operacyjny do artroskopii barku. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna do operacji barku w pozycji półsiedzącej (Beach Chair) o wym. 400x240 cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o wym. 10x10 cm, oraz zintegrowane taśmy samoprzylepne. Serweta wyposażona jest w worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu i dwa organizatory przewodów typu RZEP. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 90/94 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna (wykonana z przezroczystej folii PE) o wym. 152x193 cm, z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 15x61 cm – 1 szt Serweta chirurgiczna z laminatu nieprzemakalnego, rozmiar 75x90cm – 1 szt Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. Organizator przewodów typu velcro 2,5x30 cm – 1 szt. Osłona foliowa na kamerę 14x250cm, perforowana końcówka, końcówka, taśma mocująca – 1 szt Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały – 1 szt Zapinka do bandaża – 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt. Ręcznik chłonny 18x25cm – 3 szt Dren łączący do ssaka PVC 24CH/15CH, 3,5m, F/Fszeroki – 2 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10cm. Ilość 2 szt. Kieszeń 2 komorowa 40x35cm z taśmą lepną – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Ostrze 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Igła iniekcyjna 18G, 40mm (różowa) – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XL – 1 szt Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O, Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa, Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, Rozmiar XLL – 1 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 9 – Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii klasycznej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm (taśmy lepne elastyczne – typu flex), otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 163/114 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 100 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 7x8, rozmiar poduszki wiskozowej 4x5cm. Ilość 2 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10, rozmiar poduszki wiskozowej 5x5cm. Ilość 2 szt Ostrze 15, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt Igła iniekcyjna 21G, 40 mm – 1 szt Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Osłona foliowa na kamerę 18x250cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca – 1 szt Pojemnik na sprzęt laparoskopowy biały, transparentny – 1 szt Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm. XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 3 szt Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Poz. 10 – Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii dużej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna do laparoskopii brzuszno-kroczowej o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm (taśmy lepne elastyczne – typu flex), otoczony warstwą chłonną oraz otwór kroczowy o wym 13x24cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 163/114 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 100 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2 szt. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x20, rozmiar poduszki wiskozowej 5x15cm. Ilość 1 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10, rozmiar poduszki wiskozowej 5x5cm. Ilość 3 szt Ostrze 15, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Ostrze 22, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt Igła iniekcyjna 21G, 40 mm – 1 szt Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH 3,0m. Yankauer 22CH, 27,5cm okrągła końcówka, 6 otworów, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Osłona foliowa na kamerę 18x250cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca – 1 szt Pojemnik na sprzęt laparoskopowy biały, transparentny – 1 szt Serweta operacyjna 50x60cm, dwuwarstwowa – 1 szt Kieszeń samoprzylepna 1 komorowa o wym. 40x35cm – 1 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. Serweta chłonna 34x50cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Igła Veressa 14G, 150mm, stopcock – 1 szt Serweta antypoślizgowa 41x25 na stół narzędziowy – 1 szt Płyn przeciwmgielny do optyki (butelka + watka) – 1 szt Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XL – 2 szt, rozmiar XLL -1 szt Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 Wymaga się dołączenia 2 szt. próbek sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej dołączonych do oferty.