Pakiet 10 – Sterylny zestaw operacyjny do protezy biodra. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min.75um, wzmocnienie min.40g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min.140 cm H2O – 1 szt Serweta operacyjna z taśmą lepną o rozm. 200x260cm ±5cm z wycięciem „U” o rozm. 7x102cm. Wymagania: serweta 3 warstwowa (krawędzie 2 warstwowe), strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 50g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 190/102 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min.140 cm H2O – 1 szt Serweta operacyjna z taśmą lepną 300x175cm ±5cm , wyposażona w organizatory przewodów. Wymagania: serweta 3 warstwowa, strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze min.50g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: min.196/180 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min.190 cm H2O – 1 szt Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 2 szt. Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały wraz z zapinką – 3 szt Bandaż elastyczny 12cm , 5m, biały z zapinką – 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Ręcznik chłonny roz. min. 30x40cm – 2 szt Opatrunek pooperacyjny, opatrunek odporny na przenikanie wirusów i bakterii roz. 10x20cm - 1 szt Dren łączący do ssaka PVC 30CH/21CH 3,5m + aspiracja ortopedyczna 17CHz filtrem, zagięta końcówka – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) ERBE, 320 cm – 1 szt Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Kleszczyki do mycia dł. 24 cm – 2 szt Tupfer rozm. 40x50cm – 5 sztuk Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 32x120 cm ±3cm – 1 szt. Kieszeń 2 komorowa roz. min..40x35cm z taśmą lepną – 1 szt. Folia operacyjna jodowana rozmiar 90x45cm (60x45cm) – 1 szt Strzykawka 100 ml typu „Żaneta” – 1 szt Dren Redona Ø 16 długość min. 50 cm– 1 szt Pojemnik na ostrza – 1 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepną piankę – licznik igieł (min. 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka).– 1 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor niebieski, u góry z tyłu zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm., troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Strefa krytyczna w przedniej części i na głównej części przedramion dodatkowe wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38 g/m2. Nieprzemakalność w obszarze wzmocnionym min. 150 cm H2O, Wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym: - na sucho min. 150 kPa - na mokro min. 160 kPa Ilość: - rozmiar XXL długość 155 cm (+/- 3%) – 3 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor niebieski, u góry z tyłu zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm., troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Nieprzemakalność w obszarze krytycznym min. 30 cm H2O, Wytrzymałość na rozrywanie: - na sucho min. 100 kPa - na mokro min. 100 kPa Ilość: - rozmiar XL – 1 szt. długość 147 cm, (+/- 3%) – 1 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min. 0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min.60 g/m2, złożona teleskopowo – 1 szt Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (napis „PROTEZA BIODRA”) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Pakiet 11 – Sterylny zestaw operacyjny do protezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min. 75um, wzmocnienie min. 40g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna min.30g/m2, folia PE min.15um, warstwa chłonna od strony pacjenta min.20g/m2, do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm ±5cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min.50g/m2) z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 190/102 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min.140 cm H2O – 1 szt Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x170 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm ±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm ±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min.23g/m2 wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej min.40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 2 szt. do wykreślenia adhezyjność skórna: 1,5N/25mm – 2 szt Bandaż elastyczny 12cm, 5m, biały wraz z zapinką– 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 60 szt Ręcznik chłonny min.30x40cm – 2 szt Opatrunek pooperacyjny, opatrunek odporny na przenikanie wirusów i bakterii. Roz. 9x25cm - 1 szt Dren łączący do ssaka PVC 30CH/21CH 3,5m + aspiracja ortopedyczna 17CHz filtrem, zagięta końcówka – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) ERBE, 320 cm – 1 szt Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Kleszczyki do mycia dł. 24 cm – 2 szt Tupfer rozm. 40x50cm – 5 sztuk Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 32x120 cm ±3cm – 1 szt. Kieszeń 2 komorowa min.40x35cm z taśmą lepną – 1 szt. Strzykawka 100 ml typu „Żaneta” – 1 szt Pojemnik na ostrza – 1 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepną piankę – licznik igieł (min. 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka).– 1 szt. Zestaw jednorazowego użytku do płukania pulsacyjnego – całkowicie jednorazowa rękojeść ze zintegrowanym płukaniem/ssaniem. Zestaw zasilany zewnętrznie prądem zmiennym 230V. Dwuelementowa budowa systemu płuczącego – trzon płuczący (elastyczny, giętki ) oraz końcówka do ssania mogą być używane niezależnie. Zestaw zawiera min. rękojeść, przewód zasilający, dren odprowadzający, dren do podawania soli fizjologicznej oraz dwie końcówki – krótką do operacji w obrębie stawu kolanowego, panewki stawu biodrowego i stawu ramiennego, zintegrowaną z osłoną przeciw odpryskom, długość krótkiej końcówki 11 – 15 cm, długa końcówka dla kości udowej o długości 25 – 28 cm. Całkowicie regulowany spust szybkości. System wolny od DEHP-ftalanu. Min. pulsacja na poziomie 800 pulsów/60 sek, maksymalna szybkość przepływu 1200ml/60 sek., maksymalne ciśnienie przy dyszy 70 PSI – 1 szt Folia operacyjna antybakteryjna (jodowana). rozm. 90x45 cm(60x45 cm) – 1 szt Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor niebieski, u góry z tyłu zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm., troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Strefa krytyczna w przedniej części i na głównej części przedramion dodatkowe wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38 g/m2. Nieprzemakalność w obszarze wzmocnionym min. 150 cm H2O, Wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym: - na sucho min. 150 kPa - na mokro min. 160 kPa Ilość: - rozmiar XXL-L długość 155 cm (+/- 3%) – 3 szt. - rozmiar XL długość 147 cm (+/- 3%) – 1 szt. Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min. 60 g/m2, złożona teleskopowo – 1 szt Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor niebieski. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (napis „PROTEZA KOLANA”) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Pakiet 12 – Sterylny zestaw operacyjny do drobnej ortopedii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min.75um, wzmocnienie min.40g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min.140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna min.30g/m2, folia PE min.15um, warstwa chłonna od strony pacjenta min.20g/m2, do zabiegów typu ręka/stopa o wymiarach 230x315 cm ±5cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 3,5 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min.50g/m2) z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 190/102 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kleszczyki do mycia dł. 24 cm– 1 szt Tupfer rozm. 40x50cm – 5 sztuk Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski, gramatura 40g/m2 Nieprzemakalność w obszarze krytycznym min. 45 cm H2O Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym - na sucho min. 150 kPa - na mokro min. 160 kPa Ilość: - rozmiar XL długość 147cm (+/- 3%) – 1 szt - rozmiar XXL długość 155 cm (+/- 3%) – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min. 60 g/m2, złożona teleskopowo– 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Pakiet 13 – Sterylny zestaw operacyjny do chirurgii dużej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Serwety operacyjne trójwarstwowe (krawędzie 2 warstwowe), składające się z: włókninowa warstwa chłonna min.23g/m2, folia PE min.40um, warstwa chłonna od strony pacjenta min.20g/m2), obszar krytyczny otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min.50g/m2): górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 ±5cm – 1 szt dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x175 ±5cm – 1 szt boczne 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 195/186 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min.190 cm H2O Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH 3,0m, Yankauer 22CH 27,5cm okrągła końcówka, 6 otworów, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Organizator przewodów typu velcro 2,5x30 cm – 1 szt. Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 1 szt. Samoprzylepny jałowy opatrunek na rany pooperacyjne r, rozmiar 10cm x 25 cm - 1 szt Serweta operacyjna 45x75cm ±2cm, dwuwarstwowa – 1 szt Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. min.40x35 cm – 1 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepną piankę – licznik igieł (min. 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka).– 1 szt. Serweta chłonna 34x50cm ± 3cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) EMED, 320 cm – 1 szt Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Ostrze 20 – 1 szt. Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kleszczyki blokowane min.24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, 20 nitkowy – 4 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor niebieski, u góry z tyłu zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm., troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Strefa krytyczna w przedniej części i na głównej części przedramion dodatkowe wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38 g/m2. Nieprzemakalność w obszarze wzmocnionym min. 150 cm H2O, Wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym: - na sucho min. 150 kPa - na mokro min. 160 kPa Ilość: - rozmiar XL długość 147 cm (+/- 3%) – 2 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor niebieski, u góry z tyłu zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm., troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Nieprzemakalność w obszarze krytycznym min. 30 cm H2O, Wytrzymałość na rozrywanie: - na sucho min. 100 kPa - na mokro min. 100 kPa Ilość: - rozmiar L – 1 szt. długość 127 cm, (+/- 3%) – 1 szt Ręcznik chłonny min.18x25cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min..60 g/m2, złożona teleskopowo – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Pakiet 14– Sterylny zestaw operacyjny uniwersalny mały. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Serwety operacyjne trójwarstwowe (krawędzie 2 warstwowe), składające się z: włókninowa warstwa chłonna min.23g/m2, folia PE 40um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2: górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 ±5cm – 1 szt dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x175 ±5cm – 1 szt boczne 90x75cm ±5cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 91/74 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min.190 cm H2O Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 1 szt. Samoprzylepny jałowy opatrunek na rany pooperacyjne r, rozmiar 10cm x 25 cm - 1 szt Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB)EMED , 320 cm – 1 szt Ostrze 20 – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 2 szt. Kleszczyki blokowane min.24 cm do materiałów opatrunkowych – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, 20 nitkowy – 4 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski, gramatura 40g/m2 Nieprzemakalność w obszarze krytycznym min. 45 cm H2O Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym - na sucho min. 150 kPa - na mokro min. 160 kPa Ilość: - rozmiar XL długość 140 cm (+/- 3%) – 2 szt Ręcznik chłonny roz. min..18x25cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min.60 g/m2, złożona teleskopowo– 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zmin.imalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Pakiet 15 – Sterylny zestaw operacyjny do pilnego cięcia cesarskiego. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min.140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego, dwuwarstwowa, składająca się z: folia PE min. 50um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2 o wymiarach 175/250x300 cm ±5cm, posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 70/58 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu 100 cm H2O – 1 szt Kocyk dziecięcy biały 90x120cm ±5cm – 1 szt Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 1 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x25cm. Ilość 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 24CH/17CH 2,1 m. Yankauer 20CH 16 cm, okrągła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 4 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski, gramatura 35g/m2. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 45 cm H2O Wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej: - na sucho min. 140 kPa - na mokro min. 120 kPa Ilość: - rozmiar XL – 3 szt Ostrze 20 – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 1000 ml – 1 szt Kleszczyki blokowane min.24 cm do materiałów opatrunkowych – 1 szt Strzykawka 5ml (2 częściowa) – 1 szt Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 18G 40mm (różowa) – 1 szt Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 21G 40mm (zielona) – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, 20 nitkowy – 3 szt. Ręcznik chłonny roz. min.18x25cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min. 60 g/m2, złożona teleskopowo – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Pakiet 16 – Sterylny zestaw operacyjny do artroskopii/ACL. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min..23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna min.30g/m2, folia PE 15um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2, do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm ±5cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min.50g/m2) z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 190/102 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Dodatkowa serweta na stoliki instrumentalne, wymiar 150x170 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm ±5cm. Wymagania: folia min. 55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej min.40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 2 szt. Butelka do drenażu harmonijkowa 200ml, PVC – 1 szt Osłona foliowa na kamerę 18x250cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca – 1 szt Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały z zapinką – 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 10 szt. Ręcznik chłonny min.18x25cm – 2 szt Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Ostrze 11 – 1 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 18G, 40mm (różowa) – 1 szt Dren Redona 10CH, 50cm/15cm PVC, znacznik RTG – 1 szt Kleszczyki do mycia dł. 24 cm– 1 szt Tupfer rozm. 40x50cm – 4 szt Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor niebieski, u góry z tyłu zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm., troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Strefa krytyczna w przedniej części i na głównej części przedramion dodatkowe wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38 g/m2. Nieprzemakalność w obszarze wzmocnionym min. 150 cm H2O, Wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym: - na sucho min. 150 kPa - na mokro min. 160 kPa Ilość: - rozmiar XL długość 147 cm (+/- 3%) – 1 szt - rozmiar XXL długość 155 cm (+/- 3%) – 1 szt. Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min.60 g/m2, złożona teleskopowo – 1 szt Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (napis „ARTROSKOPIA”) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Pakiet 17 – Sterylny zestaw operacyjny do artroskopii barku. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm , ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna do operacji barku w pozycji półsiedzącej (Beach Chair) o wym. 400x240 cm ±5cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o wym. 10x10 cm, oraz zintegrowane taśmy samoprzylepne. Serweta wyposażona jest w worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu i dwa organizatory przewodów typu RZEP. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro:117/127 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna (wykonana z przezroczystej folii PE) o wym. 150x193 cm ±5cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 15x61 cm – 1 szt Serweta chirurgiczna z laminatu nieprzemakalnego, rozmiar 75x90cm ±5cm – 1 szt Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej min.40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 1 szt Organizator przewodów typu velcro 2,5x30 cm – 1 szt. Osłona foliowa na kamerę 14x250cm ±2cm, perforowana końcówka, końcówka, taśma mocująca – 1 szt Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały, z zapinką – 1 szt Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt. Ręcznik chłonny min.18x25cm – 3 szt Dren łączący do ssaka PVC 24CH/15CH, 3,5m, F/F szeroki – 2 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10cm. - 2 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Ostrze 11– 1 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 18G, 40mm (różowa) – 1 szt Kleszczyki do mycia dł. 24 cm– 1 szt Tupfer rozm. 40x50cm – 4 szt Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor niebieski, u góry z tyłu zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm., troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Strefa krytyczna w przedniej części i na głównej części przedramion dodatkowe wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38 g/m2. Nieprzemakalność w obszarze wzmocnionym min. 150 cm H2O, Wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym: - na sucho min. 150 kPa - na mokro min. 160 kPa Ilość: - rozmiar XXL długość 155 cm (+/- 3%) – 1 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor niebieski, u góry z tyłu zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min. 6 cm., troki złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Nieprzemakalność w obszarze krytycznym min. 30 cm H2O, Wytrzymałość na rozrywanie: - na sucho min. 100 kPa - na mokro min. 100 kPa Ilość: - rozmiar XL – 1 szt. długość 147 cm, (+/- 3%) – 1 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min..0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min. 60 g/m2, złożona teleskopowo – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Pakiet 18 – Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii klasycznej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180/320 cm ±5cm, z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu(wysokość 20cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20cm) Wymagania: gramatura min. 60g/m2 dwuwarstwowa ,wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: min.180/155 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu 160 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej min.40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów- 1 szt. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 7x8, rozmiar poduszki wiskozowej 4x5cm. - 2 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10, rozmiar poduszki wiskozowej 5x5cm. - 2 szt Ostrze 15 – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Igła Veressa 14G, 120mm z korkiem – 1 szt Kleszczyki blokowane min.24 cm do materiałów opatrunkowych – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, 20 nitkowy – 4 szt. Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 18G różowa, 40 mm – 1 szt Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 21G zielona, 40 mm – 1 szt Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski, gramatura 35g/m2. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 45 cm słupa wody Wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej: - na sucho min. 140 kPa - na mokro min. 120 kPa Ilość: - rozmiar XL – 3 szt Ręcznik chłonny min.18x25cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min..0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min..60 g/m2, złożona teleskopowo – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Pakiet 19 – Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii dużej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna do laparoskopii brzuszno-kroczowej o wymiarach 250/175/270x260 cm ±5cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm (taśmy lepne elastyczne – typu flex), otoczony warstwą chłonną oraz otwór kroczowy o wym 13x24cm(przykryty klapą). Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 70/58 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu 100 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonana z włókniny poliestrowej min.40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 2 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x20, rozmiar poduszki wiskozowej 5x15cm . - 1 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10, rozmiar poduszki wiskozowej 5x5cm. - 3 szt Ostrze 15 – 1 szt. Ostrze 20 – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Kleszczyki blokowane min.24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, 20 nitkowy – 4 szt. Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 18G różowa 40 mm – 1 szt Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 21G, zielona 40 mm – 1 szt Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH 3,0m, Yankauer 22CH 27,5 cm okrągła końcówka, 6 otworów, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Serweta operacyjna 45x75cm ±5cm, dwuwarstwowa – 1 szt Kieszeń samoprzylepna 1 komorowa o wym. 40x35cm – 1 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min. 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka) – 1 szt. Serweta chłonna 34x50cm ±3 cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) EMED, 320 cm – 1 szt Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Igła Veressa 14G, 120mm z korkiem – 1 szt Kieszeń na materiały opatrunkowe 30x50cm – 1 szt Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski, gramatura 35 g/m2 Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 45 cm H2O Wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej: - na sucho 140 kPa - na mokro 120 kPa Ilość: - rozmiar L – 1 szt - rozmiar XL - 1 szt - rozmiar XLL - 2 szt Ręcznik chłonny min.30x30cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min..60 g/m2, złożona teleskopowo – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Pakiet 20 – Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii histerektomii Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm ±5cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm ±5cm. Wymagania: folia min.55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 180/270x220 cm ±5cm, zintegrowana z nogawicami posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach (wysokość 20 cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20cm) oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniem w postaci osłony o wymiarach 10cmx15cm. Wymagania: gramatura min.60g/m2 (laminat dwuwarstwowy) wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 180/155 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min.160 cm H2O – 1 szt Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej min.40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 2 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 7x8, rozmiar poduszki wiskozowej 4x5cm - 2 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10, rozmiar poduszki wiskozowej 5x5cm - 2 szt Ostrze 15 – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Miska plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Igła Veressa 14G, 120mm z korkiem – 1 szt Kleszczyki blokowane min.24 cm do materiałów opatrunkowych – 1 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, 20 nitkowy – 4 szt. Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 18G różowa 40 mm – 1 szt Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 21G, zielona 40 mm – 1 szt Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Ewakuator dymu LL z zaciskiem i filtrem – 1 szt. Kieszeń na materiały opatrunkowe – 1 szt Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski, gramatura 35 g/m2 Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 45 cm H2O Wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej: - na sucho 140 kPa - na mokro 120 kPa Ilość: - rozmiar XL - 3 szt Ręcznik chłonny min.18x25cm – 2 szt Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 50x100cm ±5cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min. 60 g/m2, złożona teleskopowo – 1 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795