Załącznik 1a

Oferowany ambulans powinien spełniać wymagania norm PN EN 1789 + A1: 2011 ( w zakresie ambulansu typu A2 i PN EN 1865.

Parametry przedmiotu zamówienia powinny być nie gorsze niż poniższa specyfikacja.

OFEROWANE PARAMETRY

1. NADWOZIE

częściowo przeszklony „furgon” z izolacją termiczną i akustyczną ścian, z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu;

możliwość przewożenia 5 osób (z kierowcą) + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach

dwuskrzydłowe drzwi tylne przeszklone, otwierane na zewnątrz o kąt 180 stopni; wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, szyby pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą

drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, umożliwiające łatwe wejście do przedziału medycznego

poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne o podwyższonym polu widzenia

elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy

fabryczny zbiornik paliwa 90l zapewniający długi przebieg pomiędzy tankowaniami

2. SILNIK

turbodiesel pojemność 1995 cm3; moc silnika 84kW (114,24 KM )

moment obrotowy 290 Nm;

spełnienie wymogów norm EURO 4

elastyczny, zapewniający komfort jazdy

wtryskiwacze, wtrysk paliwa z układem Common Rail, turbosprężarka o stałej geometrii łopat

średnie zużycie paliwa do 7.0 l (cykl pozamiejski) do 9.8 l/100 km (cykl miejski)

przyspieszenie od 0 do 100 km/h: 15 s.

3. ZAWIESZENIE i UKŁAD NAPĘDOWY

mechaniczna skrzynia biegów - 6 biegów w przód i bieg wsteczny

napęd na koła przednie

4. UKŁAD HAMULCOWY

układ kontroli toru jazdy typu ESP i ASR

hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi

system ABS z EBV oraz Układ Wspomagania Nagłego Hamowania

5. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ogrzewanie przedziału medycznego niezależne od pracy silnika z regulacją temperatury z termostatem

przedział medyczny i kabina kierowcy klimatyzowane

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

dodatkowy akumulator 100Ah

instalacja elektryczna 230 V (2 gniazda) z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym

4 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych

7. OZNAKOWANIE POJAZDU

krzyż św Andrzeja na bokach i na dachu pojazdu

pojazd oznakowany zgodnie z przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym

8. OŚWIETLENIE SPECJALNE

zewnętrzne reflektory ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji z lewej i prawej strony oraz z tyłu pojazdu, sterowanie z kabiny kierowcy i przedziału medycznego

1 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie , umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta;

9. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA

zespolone urządzenie sygnalizacyjno-nagłaśniające – belka świetlna z możliwością nadawania komunikatów głosem w przedniej części dachu

dwie lampy pulsacyjne koloru niebieskiego zamontowane w przedniej części pojazdu na wysokości pasa przedniego, dodatkowe lampy w błotnikach i lusterkach wstecznych

Niebieska lampa błyskowa umieszczona w tylnej części dachu

lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu

sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej

11. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY i JEGO WYPOSAŻENIE

dł. x szer. X wys. 2800 x 1640 x 1850 mm

kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą stałą z przesuwanym oknem lub drzwiami przesuwnymi.

podłoga antypoślizgowa , łatwo zmywalna, połączona szczelnie z zabudową ścian

boczne i sufitowe uchwyty dla personelu

zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia

centralna instalacja tlenowa z 3 punktami poboru tlenu

termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych

miejsce na mocowanie sprzętu medycznego np. respiratora, defibrylatora , pompy infuzyjnej, umożliwiające korzystanie z nich w czasie jazdy

zestaw szafek i półek na drobny sprzęt medyczny

laweta na nosze główne stała, ze schowkiem na deskę ortopedyczną i nosze podbierakowe

12. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

instalacja do podłączenia radiotelefonu wmontowana dachowa antena